## Slide 1: Умный кампус Бобков И.В. Денисова М.А. Пивко А.В. НИУ ВШЭ 13.09.2019
ФИНАЛ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ - 2019

## Slide 2: Назначение проекта
Проблема: отсутствие учебных стендов для изучения Интернета вещей в МИЭМ НИУ ВШЭ
Решение: Разработка элементов инфраструктуры для проведения научно-исследовательских работ и реализации студенческих проектов в области Интернета вещей и киберфизических систем.
ЦА: технические университеты и колледжи, центры дополнительного образования

## Slide 3: Суть проекта
Собираем гетерогенные данные, отправляем их на базу и визуализируем.
Устройства сбора данных
Базовая станция (шлюз)
Облачная платформа
VR визуализа-ция данных
Температура
Влажность
Освещенность
Шум
Движение

## Slide 4: Обзор аналогов
Система мониторинга состояния зданий
Использование проприетарных устройств
Питание от сети
Система сбора данных и визуализации в VR. (самый близкий аналог)
Нет VR визуализации
Большое разнообразие датчиков
VR/AR визуализация данных из Forge, поступающих от устройств IoT
Совместимо только с одной облачной платформой
Мобильное VR приложение

## Slide 5: Детали реализации

## Slide 6: Корпус

## Slide 7: Общее исполнение устройства

## Slide 8: Энергопотребление системы
Емкость
аккумуляторов
2450 мАч
Время работы 45 часов
Ток при
измерении
45 мА
Частота отправки
3.5 сек
Ток при
передаче
110 мА
Число передач на одном заряде 160 361

## Slide 9: Стоимость решения.
Наименование | Поставщик | Кол-во, шт. | Цена, руб. | Сумма, руб.
Heltec Wi-Fi Lora 32 | Heltec Automation Official Store | 1 | 1006 | 1006
Датчик влажности и температуры DHT 11 | Roboshop | 1 | 95 | 95
Микрофонный модуль с усилителем MAX 9814 | Roboshop | 1 | 180 | 180
Датчик движения HC-SR501 | Roboshop | 1 | 85 | 85
Модуль датчика освещенности KY-018 | Roboshop | 1 | 50 | 50
Щелочная батарейка АА АЛКАЛИСК | IKEA | 4 | 20 | 80
Батарейный отсек UM-3x4 (4 x АА) с выключателем | Roboshop | 1 | 60 | 60
PLA пластик 200 г | Sopytka | 1 | 142 | 150
ИТОГО: 1700 рублей |  |  |  | 
Устройство сбора данных

## Slide 10: Стоимость решения.
Наименование | Поставщик | Кол-во, шт. | Цена, руб. | Сумма, руб.
Heltec Wi-Fi Lora 32 | Heltec Automation Official Store | 2 | 1006 | 2012
Raspberry Pi 3 model B+ | ht-comp.ru | 1 | 3000 | 3000
Блок питания для Raspberry Pi, 5V, 3A, USB | LTParts.ru | 1 | 235 | 235
USB-microUSB кабель | LTParts.ru | 2 | 100 | 200
ИТОГО: 5447 рублей |  |  |  | 
Базовая станция

## Slide 11: Экспериментальная апробация системы
Экспериментальная апробация была проведена трижды:
Техношоу в МИЭМ
Демонстрация в офисе Айбим
Проведение исследования для научной статьи

## Slide 12: Команда проекта
Пивко Артем
лидер, Unity разработчик
Бобков Иван
инженер-конструктор,
проектировщик
Денисова Мария
инженер-программист
Стрельцов Григорий
инженер-программист,
Unity разработчик
Волков Михаил
администратор,
архитектор виртуального
мира

## Slide 13: Заключение
Система работает и уже применяется в исследованиях.
Планы на будущее:
Добавить возможность управления устройствами из VR приложения
Установить более точные датчики
Увеличить количество устройств сбора данных
Написать удобные библиотеки для работы с устройствами
Сделать датчики съемными, а корпус – элементом интерьера
Если хочешь чему-то научиться – научи этому других!

## Slide 14: Спасибо за внимание.
Вопросы?
https://vk.com/paw_line
+7(993)235-10-37
Контакты (Артем Пивко):

## Slide 16: Архитектура решения
Rightech
Визуализация данных в VR
Облачная платформа Rightech, MQTT брокер Mosquitto
Поддержка 3 технологий связи
Устройство сбора данных и базовая станция

## Slide 17: 3D модель МИЭМ

## Slide 18: Объект для визуализации данных в VR

## Slide 19: Интерфейс облачной платформы