## Slide 1: Экспериментальное исследование криптографических алгоритмов на аппаратных платформах интернета вещей
НИУ ВШЭ
Выполнил Кузьмин Д.А.
Руководитель: к.т.н., доцент Восков Л.С.

## Slide 2: Актуальность
В настоящее время всё большую популярность обретает Интернет вещей;
Вместе с ростом числа «умных» устройств растут и риски в области безопасности;
Криптография для IoT приборов только начинает развиваться.

## Slide 3: Цели и задачи
Изучение поведения алгоритмов ГОСТ на маломощных вычислительных устройствах;
Сравнить время работы алгоритмов ГОСТ;
Написание кода криптоалгоритмов;
Адаптация готовых решений под конкретные платформы;
Проведение тестирования скоростных характеристик.

## Slide 4: Практическая значимость
Становится понятным поведение криптоалгоритмов на маломощных вычислительных устройствах;
Сравнение различных устройств дает информацию о том, какой алгоритм эффективнее применять;
Программные решения, примененные в ходе данного исследования, могу быть использованы для других исследований подобного плана.

## Slide 5: Почему ГОСТ?
Для анализа были выбраны алгоритмы из ГОСТ:
Традиционно между криптографическими службами разных стран идет соперничество;
Иностранные алгоритмы не вызывают такого доверия, как отечественные разработки;
Алгоритмы из ГОСТ сами по себе являются мощным инструментом.

## Slide 6: Проблемы ГОСТ
Для процессоров Intel аппаратно реализованы раунды шифрования для AES, что автоматически приводит ГОСТ в невыгодные условия при серьезной реализации на соответствующих платформах.

## Slide 7: Тестирование и сравнение
ГОСТ, AES, Arduino UNO, Raspberry Pi 3, STM32
(тривиальные реализации)

## Slide 8: Тривиальная реализация
В настоящее время существует достаточно большое количество открытых библиотек с реализацией криптоалгоритмов;
К сожалению, они используют низкоуровневые оптимизации, что делает их неприменимыми для несовместимого оборудования;
Из-за указанных причин пришлось вручную реализовывать алгоритмы или адаптировать готовые реализации.

## Slide 9: Arduino
Для первого опыта была выбрана Arduino UNO;
ОЗУ: 2 Кб (ATmega328);
Тактовая частота: 16 МГц;
Компиляция года осуществлялась стандартными средствами Arduino IDE.

## Slide 10: Arduino
Тестирование на Arduino имитовставки по ГОСТ28147-89 в своей реализации;
Arduino достаточно медленно обрабатывает данные;
При размере массива более 1130 элементов микроконтроллер переставал работать из-за нехватки памяти;
Имитовставка используется для контроля целостности сообщения.
Chart: Arduino UNO
| 16 | 128 | 240 | 352 | 464 | 576 | 688 | 800 | 912 | 1024
Время | 1976 | 14613 | 27250 | 39887 | 52524 | 65161 | 77798 | 90435 | 103072 | 115709

## Slide 11: Nucleo-F401RE
STM32

## Slide 12: Nucleo-F401RE
32-разрядный ARM-процессор STM32F401RET6
Ядро Cortex-M4
Частота 84 МГц
512 Кб Flash
96 Кб SRAM.
Компиляция кода осуществлялась стандартными средствами MBED OS

## Slide 13: Сравнение скорости аналогов
С ростом числа элементов становится заметна большая эффективность простой замены из ГОСТ
Chart: Длина строки, байт
| 16 | 128 | 240 | 352 | 464 | 576 | 688 | 800 | 912 | 1024
AES ECB | 6263 | 38339 | 70114 | 102061 | 134035 | 166013 | 197577 | 229256 | 261877 | 293259
Простая замена | 219 | 1709 | 3199 | 4688 | 6178 | 7667 | 9157 | 10646 | 12136 | 13625

## Slide 14: Сравнение скорости аналогов
Гаммирование с обратной связью по ГОСТ эффективнее аналога из AES
Chart: Длина строки, байт
| 16 | 128 | 240 | 352 | 464 | 576 | 688 | 800 | 912 | 1024
AES CFB | 3392 | 26720 | 50220 | 73927 | 97586 | 120844 | 143921 | 167243 | 191065 | 215002
Гаммирование с обратной связью | 221 | 1727 | 3233 | 4738 | 6244 | 7749 | 9255 | 10760 | 12266 | 13771

## Slide 15: Гаммирование ГОСТ и AES CBC
Эти два режима не являются аналогами, однако алгоритм из ГОСТ оказался эффективнее
Chart: Длина строки, байт
| 16 | 128 | 240 | 352 | 464 | 576 | 688 | 800 | 912 | 1024
AES CBC | 4665 | 36944 | 68114 | 100407 | 132304 | 164585 | 196167 | 228403 | 260432 | 292455
Гаммирование | 163 | 908 | 1653 | 2398 | 3143 | 3888 | 4633 | 5378 | 6123 | 6868

## Slide 16: Общее сравнение
Chart: Nucleo-F401RE
| 16 | 128 | 240 | 352 | 464 | 576 | 688 | 800 | 912 | 1024
AES CBC | 4665 | 36944 | 68114 | 100407 | 132304 | 164585 | 196167 | 228403 | 260432 | 292455
AES ECB | 6263 | 38339 | 70114 | 102061 | 134035 | 166013 | 197577 | 229256 | 261877 | 293259
AES CFB | 3392 | 26720 | 50220 | 73927 | 97586 | 120844 | 143921 | 167243 | 191065 | 215002
Простая замена | 219 | 1709 | 3199 | 4688 | 6178 | 7667 | 9157 | 10646 | 12136 | 13625
Гаммирование с обратной связью | 221 | 1727 | 3233 | 4738 | 6244 | 7749 | 9255 | 10760 | 12266 | 13771
Гаммирование | 163 | 908 | 1653 | 2398 | 3143 | 3888 | 4633 | 5378 | 6123 | 6868

## Slide 17: Nucleo-L152RE
STM32

## Slide 18: Nucleo-L152RE
32-разрядный ARM-процессор STM32L152RE
Ядро Cortex-M3
Частот 32 МГц
512 кБ Flash
80 Кб SRAM
Данная модель экономичнее Nucleo-F401RE.
Компиляция кода осуществлялась стандартными средствами MBED OS

## Slide 19: Сравнение скорости аналогов
Простая замена по скорости практически неотличима по скорости от AES ECB на малом количестве данных
Угол наклона графика к оси размерности меньше у простой замены
Chart: Длина строки, байт
| 16 | 128 | 240 | 352 | 464 | 576 | 688 | 800 | 912 | 1024
AES ECB | 19043 | 116721 | 213518 | 310834 | 408202 | 505602 | 601792 | 698316 | 797572 | 893245
Простая замена | 643 | 5016 | 9390 | 13764 | 18137 | 22511 | 26884 | 31258 | 35632 | 40005

## Slide 20: Сравнение скорости аналогов
В данном тесте гаммирование с обратной связью по ГОСТ показало большую эффективность относительно аналога из AES
Chart: Длина строки, байт
| 16 | 128 | 240 | 352 | 464 | 576 | 688 | 800 | 912 | 1024
AES CFB | 10268 | 80979 | 152197 | 224005 | 295673 | 366183 | 436186 | 506864 | 579007 | 651494
Гаммирование с обратной связью | 646 | 5044 | 9443 | 13841 | 18239 | 22638 | 27036 | 31434 | 35833 | 40231

## Slide 21: Гаммирование ГОСТ и AES CBC
Эти два режима не являются аналогами, однако алгоритм из ГОСТ оказался эффективнее
Chart: Длина строки, байт
| 16 | 128 | 240 | 352 | 464 | 576 | 688 | 800 | 912 | 1024
AES CBC | 14188 | 112450 | 207507 | 305788 | 402946 | 501212 | 597458 | 695593 | 793124 | 890649
Гаммирование | 477 | 2651 | 4826 | 7001 | 9176 | 11351 | 13526 | 15701 | 17876 | 20051

## Slide 22: Общее сравнение
Chart: Nucleo-L152RE
| 16 | 128 | 240 | 352 | 464 | 576 | 688 | 800 | 912 | 1024
AES CBC | 14188 | 112450 | 207507 | 305788 | 402946 | 501212 | 597458 | 695593 | 793124 | 890649
AES ECB | 19043 | 116721 | 213518 | 310834 | 408202 | 505602 | 601792 | 698316 | 797572 | 893245
AES CFB | 10268 | 80979 | 152197 | 224005 | 295673 | 366183 | 436186 | 506864 | 579007 | 651494
Простая замена | 643 | 5016 | 9390 | 13764 | 18137 | 22511 | 26884 | 31258 | 35632 | 40005
Гаммирование с обратной связью | 646 | 5044 | 9443 | 13841 | 18239 | 22638 | 27036 | 31434 | 35833 | 40231
Гаммирование | 477 | 2651 | 4826 | 7001 | 9176 | 11351 | 13526 | 15701 | 17876 | 20051

## Slide 23: Raspberry Pi 3 Model B+
ГОСТ28147-89

## Slide 24: Raspberry Pi 3 Model B+
64-разрядный четырехъядерный процессор 1,4 ГГц;
1 ГБ LPDDR2 SDRAM;
Компиляция кода осуществлялась при помощи компилятора GCC без опций оптимизации

## Slide 25: Простая замена
На малом числе данных алгоритм работает быстро;
Тренд сохраняется;
Суть алгоритма в замене блока открытого текста на блок шифротекста.
Chart: Простая замена
| 16 | 128 | 240 | 352 | 464 | 576 | 688 | 800 | 912 | 1024
Простая замена | 32 | 257 | 482 | 707 | 932 | 1157 | 1382 | 1607 | 1833 | 2058

## Slide 26: Гаммирование
График идет более плавно;
Рост стабильный;
Суть алгоритма в подмешивании фиксированной гаммы к открытому тексту.
Chart: Гаммирование
| 16 | 128 | 240 | 352 | 464 | 576 | 688 | 800 | 912 | 1024
Гаммирование | 24 | 136 | 249 | 362 | 475 | 587 | 729 | 813 | 927 | 1038

## Slide 27: Гаммирование с обратной связью
Наблюдается аномалия, связанная, вероятно, с загруженностью машины;
В остальном график стабильный;
Суть алгоритма аналогична простому гаммированию, однако гамма зависит и от предыдущих блоков
Chart: Гаммирование с обратной связью
| 16 | 128 | 240 | 352 | 464 | 576 | 688 | 800 | 912 | 1024
Гаммирование с обратной связью | 76 | 261 | 489 | 719 | 947 | 1175 | 1404 | 1632 | 1862 | 2090

## Slide 28: Raspberry Pi 3 Model B+
AES

## Slide 29: AES
Advanced Encryption Standard (AES) — симметричный алгоритм блочного шифрования (размер блока 128 бит, ключ 128/192/256 бит), принятый в качестве стандарта шифрования правительством США по результатам конкурса AES. Этот алгоритм хорошо проанализирован и сейчас широко используется, как это было с его предшественником DES.

## Slide 30: ECB
«Простая замена» по спецификации ГОСТ28149-87;
Вначале наблюдается аномалия, это может быть связано с внутренней реализацией функций и загрузкой системы;
Тренд стабильный на рост;
Chart: AES ECB
| 16 | 128 | 240 | 352 | 464 | 576 | 688 | 800 | 912 | 1024
AES ECB | 1161 | 7214 | 13167 | 19176 | 25196 | 31208 | 37127 | 43054 | 49244 | 55107

## Slide 31: CBC
Аномалии могут быть связаны с реализацией алгоритма;
После наблюдается стабильный рост;
Chart: AES CBC
| 16 | 128 | 240 | 352 | 464 | 576 | 688 | 800 | 912 | 1024
AES CBC | 893 | 7084 | 12954 | 20947 | 25145 | 31355 | 37353 | 43431 | 49532 | 55644

## Slide 32: CFB
Гаммирование с обратной связью;
Тренд на рост стабильный;
Chart: AES CFB
| 16 | 128 | 240 | 352 | 464 | 576 | 688 | 800 | 912 | 1024
AES CFB | 598 | 4814 | 9068 | 13365 | 17662 | 21852 | 26007 | 30204 | 34533 | 38898

## Slide 33: Сравнение ГОСТ28147-89 и AES
Chart: Сравнение
| 16 | 128 | 240 | 352 | 464 | 576 | 688 | 800 | 912 | 1024
AES CBC | 893 | 7084 | 12954 | 20947 | 25145 | 31355 | 37353 | 43431 | 49532 | 55644
AES ECB | 1161 | 7214 | 13167 | 19176 | 25196 | 31208 | 37127 | 43054 | 49244 | 55107
AES CFB | 598 | 4814 | 9068 | 13365 | 17662 | 21852 | 26007 | 30204 | 34533 | 38898
Простая замена | 32 | 257 | 482 | 707 | 932 | 1157 | 1382 | 1607 | 1833 | 2058
Гаммирование с обратной связью | 76 | 261 | 489 | 719 | 947 | 1175 | 1404 | 1632 | 1862 | 2090
Гаммирование | 24 | 136 | 249 | 362 | 475 | 587 | 729 | 813 | 927 | 1038

## Slide 34: Имитовставка
Chart: Имитовставка
| 16 | 32 | 64 | 128 | 256 | 512 | 1024
Arduino UNO | 1971 | 3997 | 7417 | 14471 | 28957 | 57879 | 115768
Nucleo-L152RE | 367 | 742 | 1494 | 3009 | 6075 | 12359 | 14566 | 17266 | 19888 | 22376 | 25755
Nucleo-F401RE | 128 | 260 | 524 | 1055 | 2130 | 4334 | 5108 | 6055 | 6974 | 7846 | 9031
Raspberry Pi 3 | 43 | 83 | 168 | 221 | 289 | 580 | 681 | 798 | 919 | 1031 | 1184

## Slide 35: Результаты
Получены наборы исходных кодов для прошивок Raspberry Pi 3, Arduino UNO, Nucleo-F401RE, Nucleo-L152RE, которые в дальнейшем можно использовать для тестирования аналогичных устройств
Написаны базовые бенчмарки для тестирования, которые можно применять в будущих исследованиях
Получены результаты сравнения скоростной эффективности алгоритмов ГОСТ28147-89 и AES

## Slide 36: Выводы
Применение алгоритмов ГОСТ вполне возможно в рамках концепции Интернета вещей, однако для более эффективной работы необходимы низкоуровневые оптимизации;
По данным тестов алгоритмы ГОСТ выигрывают алгоритмы AES по скорости как минимум в 2 раза.
Эффективность по скорости алгоритмов ГОСТ подтверждена тестами на различных устройствах

## Slide 37: Спасибо за внимание!