## Slide 1
автоматизация низкоуровневого моделирования сетей на кристалле
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ
Москва, 2022
Соискатель: Лежнев Е.В.
Научный руководитель: к.т.н., доц. Романов А.Ю.

## Slide 2
МИЭМ НИУ ВШЭ
Система на кристалле (СнК) – электронная схема, выполняющая роль целого устройства, но размещенного на одной интегральной схеме. Элементы в схеме соединены с помощью высокопроизводительных шин (AMBA, Wishbone и др.).
Сети на кристалле (СтнК) – многопроцессорные СнК, где роль вычислительных узлов (IP-ядер) выполняют СнК, которые связаны короткими соединениями для обмена информацией.
Система на кристалле

## Slide 3
МИЭМ НИУ ВШЭ
Задачи, решаемые при проектировании:
Выбор основных компонентов СтнК.
Определение подходящей топологии подсистемы связи СтнК.
Эффективная схема маршрутизации потоков данных.
Прототипирование, оценка производительности СтнК.
Объект исследования – сети на кристалле.
Предмет исследования – низкоуровневое моделирование СтнК.
Проектирование СтнК

## Slide 4
МИЭМ НИУ ВШЭ
Целью исследования является разработка системы автоматизации низкоуровневого (HDL) моделирования для синтеза подсистем связи сетей на кристалле.
Задачи:
Обзор и анализ предметной области моделирования СтнК и значения низкоуровневого моделирования в полном цикле проектирования СтнК;
Обзор низкоуровневых моделей СтнК для определения исследуемых характеристик сети, а также для определения возможности для их модификации;
Разработка собственной специализированной низкоуровневой модели, позволяющей производить оценку ресурсов, занимаемых подсистемой связи СтнК на чипе;
Реализация универсального интерфейса для подключения компонентов систем на чипе в сгенерированную подсистему связи, позволяющего создавать комплексные HDL модели СтнК под различные задачи проектирования;
Разработка методики сквозного проектирования сетей на чипе на основе низкоуровневой модели, позволяющей согласовать между собой результаты моделирования СтнК на всех этапах проектирования;
Апробация предложенного подхода к моделированию СтнК на примере решения задачи оценки влияния топологии и алгоритма маршрутизации на характеристики СтнК в целом.
Цели и задачи работы

## Slide 5
МИЭМ НИУ ВШЭ
Моделирование сетей на кристалле
Высокий (системный) уровень - моделирование динамического изменения структуры сети (изменение топологии, количества маршрутизаторов);
Средний (поведенческий) уровень - моделирование обмена данными между блоками, анализ пропускной способности, задержек, анализ эффективности алгоритма маршрутизации;
Низкий (RTL) уровень - исследование используемых ресурсов (занимаемый площадь на чипе, энергопотребление).

## Slide 6
МИЭМ НИУ ВШЭ
Booksim (Stanford, C++)
Vnoc (Marquette University, C++)
Noxim (University of Catania, SystemC)
PAT-Noxim
NN-Noxim
Atlas (PUCRS, Java)
NoCTweak (UC Davis, SystemC)
OCNS (Java)
gpNoCSim
NS-2
NS-3
Gem5
HNOCS
Ocin_tsim
NIRGAM
IrNIGRAM
OMNet++
DARSIM
Hornet
Высокоуровневые модели
СтнК

## Slide 7
МИЭМ НИУ ВШЭ
Низкоуровневое моделирование
СтнК

## Slide 8
МИЭМ НИУ ВШЭ
Сравнение скорости моделирования
Genko, N. A Complete Network-On-Chip Emulation Framework / N. Genko, D. Atienza, et al. // Design, Automation and Test in Europe Conference and Exhibition (DATE’05). – 2005. Vol. 1. – P. 246–251.
Simulator type | Speed (cycles/s)
Modelsim | 3.2k
SystemC | 20k
FPGA base prototype | 50M

## Slide 9
МИЭМ НИУ ВШЭ
HDL модели сетей на кристалле

## Slide 10
МИЭМ НИУ ВШЭ
Моделирование подсистемы
связи СтнК

## Slide 11
МИЭМ НИУ ВШЭ
Автоматизация процесса
моделирования подсистемы связи

## Slide 12
МИЭМ НИУ ВШЭ
Автоматизация процесса
моделирования подсистемы связи
Прототип
необходимо сделать разовое кодирование ядра модели и тестбенчей.
в модуле конфигурации указывается, какие параметры в файлах необходимо изменить.

## Slide 13
МИЭМ НИУ ВШЭ
Автоматизация процесса
моделирования подсистемы связи
C# - Verilog транслятор
элемент, который должен быть представлен как модуль Verilog, должен быть разработан как отдельная функция на C#.
При реализации алгоритма используется ограниченный набор ключевых слов языка. Типы данных: integer, long, boolean и их массивы. Операторы: if, for, case.

## Slide 14
МИЭМ НИУ ВШЭ
Избыточность модели
При увеличении количества узлов до 100 вспомогательные модули занимают 17% регистров и 7% логических блоков. Для сетей с более чем 100 узлами количество занятых логических блоков можно считать постоянным
Оценка ресурсов чипа, занимаемых неархитектурными модулями СтнК

## Slide 15
МИЭМ НИУ ВШЭ
Зависимость использование регистров ПЛИС для всей сети и вспомогательных модулей в зависимости от количества узлов в сети
Избыточность модели

## Slide 16
МИЭМ НИУ ВШЭ
Зависимость использование логических ресурсов ПЛИС для всей сети и вспомогательных модулей в зависимости от количества узлов в сети
Избыточность модели

## Slide 17
МИЭМ НИУ ВШЭ
Моделирование СтнК
на основе ядер SchoolMips

## Slide 18
МИЭМ НИУ ВШЭ
Моделирование СтнК
на основе ядер SchoolMIPS
Моделирование СтнК на основе ядер SchoolMIPS. Модуль «Генератор сигналов» позволяет провести моделирование подсистемы связи с большим количеством узлов, чем при использовании реальных ядер более чем в 2 раза.

## Slide 19
МИЭМ НИУ ВШЭ
Моделирование СтнК
на основе ядер SchoolMIPS
Моделирование СтнК на основе ядер SchoolMIPS. Модуль «Генератор сигналов» позволяет провести моделирование подсистемы связи с большим количеством узлов, чем при использовании реальных ядер более чем в 2 раза.

## Slide 20
МИЭМ НИУ ВШЭ
Оценка скорости работы компиляции модели
При увеличении количества узлов в сети более 16, скорость моделирования с использованием разработанной модели превышает скорость моделирования с использованием Modelsim.
Прирост времени моделирования разработанной модели можно считать линейным по отношению к приросту количества узлов.

## Slide 21
МИЭМ НИУ ВШЭ
Апробация разработанной модели
Romanov A.Yu., Lezhnev E.V., Glukhikh A.Yu., Amerikanov A.A. Development of routing algorithms in networks-on-chip based on two-dimensional optimal circulant topologies // Heliyon. 2020. Vol. 6. No. 1. P. 1-8.

## Slide 22
МИЭМ НИУ ВШЭ
Апробация разработанной модели
Romanov A.Yu., Lezhnev E.V., Glukhikh A.Yu., Amerikanov A.A. Development of routing algorithms in networks-on-chip based on two-dimensional optimal circulant topologies // Heliyon. 2020. Vol. 6. No. 1. P. 1-8.

## Slide 23
МИЭМ НИУ ВШЭ
Апробация разработанной модели
Circulant | Number of nodes | Diameter | 1 router bit | Whole network bit | 1 router REG | Whole network REG | 1 router ALM | Whole network ALM
 | 9 | 2 | 27 | 243 | 27 | 371 | 104 | 732
 | 16 | 3 | 28 | 448 | 33 | 757 | 142 | 1825
 | 25 | 3 | 35 | 875 | 33 | 1158 | 143 | 2903
 | 36 | 4 | 42 | 1512 | 39 | 1962 | 175 | 5473
 | 49 | 5 | 42 | 2058 | 39 | 2654 | 175 | 7899
 | 64 | 6 | 42 | 2688 | 45 | 3965 | 216 | 12909
 | 81 | 6 | 49 | 3969 | 45 | 4904 | 218 | 16755
 | 100 | 7 | 49 | 4900 | 45 | 6044 | 218 | 19226
Circulant | Number of nodes | Diameter | 1 router bit | Whole network bit | 1 router REG | Whole network REG | 1 router ALM | Whole network ALM
 | 9 | 2 | 27 | 243 | 27 | 371 | 104 | 732
 | 16 | 3 | 28 | 448 | 33 | 757 | 142 | 1825
 | 25 | 3 | 35 | 875 | 33 | 1158 | 143 | 2903
 | 36 | 4 | 42 | 1512 | 39 | 1962 | 175 | 5473
 | 49 | 5 | 42 | 2058 | 39 | 2654 | 175 | 7899
 | 64 | 6 | 42 | 2688 | 45 | 3965 | 216 | 12909
 | 81 | 6 | 49 | 3969 | 45 | 4904 | 218 | 16755
 | 100 | 7 | 49 | 4900 | 45 | 6044 | 218 | 19226
Данные расчета и RTL синтеза для алгоритма парных обменов
Monakhova E., Romanov A.Yu., Lezhnev E.V. Shortest Path Search Algorithm in Optimal Two-Dimensional Circulant Networks: Implementation for Networks-on-Chip // IEEE Access. 2020. Vol. 8. P. 215010-215019.

## Slide 24
МИЭМ НИУ ВШЭ
Положения, выносимые на защиту
Разработана новая HDL модель подсистемы связи СтнК, которая позволила проводить моделирование подсистемы связи с количеством узлов до 1000, а также ускорить процесс отладки подсистемы связи более чем в 10 раз; разбить на 2 (прототипирование большего колва узлов и на ускорение)
Разработан универсальный интерфейс для подключения компонентов систем на кристалле, который позволил автоматизировать процесс добавление необходимых элементов в СтнК на примере создания сети на кристалле на основе soft-процессора SchoolMIPS;
Предложена новая методология генерации и прототипирования HDL модели СтнК, что позволило автоматизировать параметрическую генерацию модели СтнК под заданные требования, а также позволило ускорить процесс верификации и отладки работы подсистемы связи более чем в 10 раз;
Разработана методики сквозного проектирования сетей на чипе на основе низкоуровневой модели, позволяющей согласовать между собой результаты моделирования СтнК на всех этапах проектирования;
Проведенная апробация разработанного программного обеспечения и моделей СтнК на примере исследования топологий и различных алгоритмов подсистемы связи СтнК продемонстрировала преимущества предлагаемого подхода к моделированию СтнК, а также согласованность результатов на всех этапах проектирования СтнК.

## Slide 25
МИЭМ НИУ ВШЭ
Monakhov O., Monakhova E., Romanov A.Yu., Sukhov A.M., Lezhnev E.V. Adaptive Dynamic Shortest Path Search Algorithm in Networks-on-Chip Based on Circulant Topologies // IEEE Access. 2021. Vol. 9. P. 160836-160846 (WoS, Scopus, Q1).
Lezhnev E. Development of Automation System for HDL Modeling of the Communication Subsystem for Networks-on-Chip, in: 2021 International Russian Automation Conference (RusAutoCon). IEEE, 2021. P. 780-784 (Scopus).
Лежнев Е. В. Автоматизация низкоуровневого моделирования сетей на кристалле // В кн.: Проблемы разработки перспективных микро- и наноэлектронных систем – 2021 (МЭС-2021) / Под общ. ред.: А. Л. Стемпковский. Вып. 1. ИППМ РАН, 2021. С. 46-50 (ВАК).
E. Monakhova, A. Romanov, E. Lezhnev. Shortest Path in Optimal Two-Dimensional Circulant Networks Computation Algorithm: Implementation for Networks-On-Chip // IEEE Access. 2020. Vol. 8. P. 215010-215019 (WoS, Scopus, Q1).
A. Romanov, E. Lezhnev, A. Glukhikh, Amerikanov A.A. Development of routing algorithms in networks-on-chip based on two-dimensional optimal circulant topologies // Heliyon, 2020 (Scopus, Q1).
M. Schegoleva, A. Romanov, E. Lezhnev, A. Amerikanov. Routing in Networks on Chip with Multiplicative Circulant Topology // Journal of Physics: Conference Series, 2019 (Scopus, Q3).
A. Romanov, A. Amerikanov, E. Lezhnev. Analysis of Approaches for Synthesis of Networks-on-chip by Using Circulant Topologies // Journal of Physics: Conference Series, 2018 (Scopus, Q3).
Публикация и апробация результатов

## Slide 26
МИЭМ НИУ ВШЭ
Monakhova E., Monakhov O., Romanov A.Y., Lezhnev E.V. Analytical Routing Algorithm for Networks-on-Chip with the Three-dimensional Circulant Topology // В кн.: 2020 Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies (MWENT). IEEE, 2020. Гл. 9067418. С. 1-6. (Scopus)
A. Romanov, E. Lezhnev, A. Amerikanov. Modification of the BookSim simulator for modeling networks-on-chip based on two dimensional circulant topologies // Proceedings of the 6th International Conference Actual Problems of System and Software Engineering (APSSE), 2019 (Scopus).
A. Ryazanova, A. Amerikanov, E. Lezhev. Development of multiprocessor system-on-chip based on soft processor cores schoolMIPS // Journal of Physics: Conference Series. 2019 (Scopus, Q3).
A. Romanov, A. Amerikanov, E. Leghnev. Analysis of Approaches for Synthesis of Networks-on-chip by Using Circulant Topologies // Journal of Physics: Conference Series. 2018. Vol. 1050. No. 1. P. 1-12. (Scopus, Q3).
A. Romanov, M. Sidorenko, E. Lezhnev. Routing in Networks-on-Chip with Circulant Topology with Three Generatrices of Type C(N;S1,S2,S3) // 2019 International Russian Automation Conference (RusAutoCon), 2019.
А. Завьялов, E. Лежнев. Разработка HDL модели сети на кристалле на основе маршрутизатора с одной очередью // Межвузовская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов им. Е.В. Арменского, 2019.
Публикация и апробация результатов

## Slide 27
МИЭМ НИУ ВШЭ
Внедрение результатов
Внедрение в НИР
Исследовательский проект ЦФИ НИУ ВШЭ «Синтез циркулянтных топологий для применения в сетях на кристалле» 01.02.2018-29.12.2018
Исследовательский проект ЦФИ НИУ ВШЭ «Моделирование сетей на кристалле с подсистемой связи на основе циркулянтных топологий» 01.02.2019-31.12.2019
Исследовательский проект ЦФИ НИУ ВШЭ «Разработка гибридной модели для проектирования и симуляции сетей на кристалле» 03.02.2020-31-12-2020
Грант РНФ «Самоорганизация в сетях на кристалле: принципы, модели, алгоритмы маршрутизации, программы, производственные технологии» (Соглашение № 22-29-00979). 29.12.2021-29.12.2023
Внедрение в производство
…
Внедрение в учебный процесс
…
Авторское право на программу для ЭВМ «Генератор Verilog кода подсистемы связи сетей на кристалле (Verilog Code Generator of Communication Subsystem for Networks-on-Chip, HDLNoCGen)» (№ РИД 5.0064-2020)

## Slide 28
МИЭМ НИУ ВШЭ
Спасибо за внимание!