## Slide 1: Семинар НУГ «Управление надежностью на предприятиях» Методика прогнозирования показателей безотказности киберфизических систем на примере группировки отечественных дронов сельскохозяйственного применения
Департамент электронной инженерии
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Москва
10.09.2025 г.
Магистрант 2 г.о. Костюк Алексей Андреевич
Образов. прогр.: «Интернет вещей и киберфизические системы»

## Slide 2
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
ДЭИ
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Цель исследования
Цель исследования заключается в повышении достоверности прогнозной оценки показателей безотказности и готовности современных моделей групп БПЛА.
Анализ существующих базовых сфер применения групп беспилотных летательных аппаратов;
анализ стандартных роев БПЛА, предназначенных для выполнения поставленных задач;
анализ существующих технологических решений, систем связи, программных обеспечений, систем навигации, наземных комплексов управления роем БПЛА и других частей системы роя;
анализ современных методов оценки надёжности киберфизических систем;
разработка методов оценки безотказности и готовности всех составляющих частей роев БПЛА;
комбинирование разработанных моделей;
расчёт выбранных показателей эффективности выполнения поставленной перед объектом исследования задачи;
описание методики оценки показателей безотказности и готовности роевых структур БПЛА в виде IDEF0-диаграммы;
оценка эффективности предложенной методики;
описание структуры интерфейса веб-сервиса по оценке показателей безотказности и готовности роевых структур БПЛА гражданского назначения
Задачи исследования

## Slide 3: Рабочая гипотеза
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
ДЭИ
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
В качестве рабочей гипотезы выдвинуто положение о том, что любые группы БПЛА, созданные для любых целей, возможно полноценно оценить с точки зрения надёжности только с учётом различных составляющих этих роевых структур.
Большие группы БПЛА различного функционального назначения.
Объект исследования
Методы теории надежности, структурного анализа, онтологического исследования, математического моделирования, нечеткой логики и принятия решений, теории множеств, вероятности и математической статистики.
Предмет исследования
Показатели безотказности и готовности различных групп дронов.
Методы исследования
Научная новизна
Научная новизна предложенного исследования заключается в отсутствии аналогов единой математической модели оценки показателей безотказности и готовности роевых структур БПЛА и попыток разработки веб-сервиса на основе подобных моделей и компонентной базы с целью автоматизации расчётов.

## Slide 4: Актуальность
Актуальность исследования определяется:
активным развитием сферы роевого применения беспилотных летательных аппаратов в различных областях человеческой жизнедеятельности;
усложнением функционала групп дронов посредством внедрения новых технологий в системы, входящие в единый комплекс роя БПЛА;
изменением программно-аппаратных комплексов групп дронов;
развитием методов оценки надёжности киберфизических систем и РЭА;
высокими экономическими и репутационными потерями производителя в случае выхода в продажу бракованного товара или браковки качественных изделий;
отсутствием аналогичных универсальных методик для роев БПЛА, учитывающих множество факторов (систему связи, программное обеспечение, техническую аппаратуру, систему навигации и др.).
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
ДЭИ
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Chart: Российский рынок БАС, млн руб
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028
Источник: Ростелеком, 2024 | 8.2 | 13.4 | 22.5 | 36.4 | 56.2 | 81.8

## Slide 5: Проблема
Проблемная ситуация заключается в постоянном усложнении и совершенствовании технологий изготовления БПЛА, а также в изменениях системы роя дронов в зависимости от сферы его применения. Требования к надёжности подобных киберфизических систем растут вместе с функционалом роя БПЛА. При этом отсутствует единая методика оценки надёжности таких групп, способная в полной мере затронуть все аспекты роя дронов.
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
ДЭИ
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова

## Slide 6
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
ДЭИ
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Группа БПЛА, предназначенная для мониторинга созревших плодов
Рассмотрены группировки из 9-ти и из 10-ти подобных БПЛА, на основе рассчитанных данных о суммарных интенсивностях отказов технической аппаратуры и наземной станции управления созданы модели, прогнозирующие процесс изменения показателей безотказности таких роев, учитывающие совокупное влияние технической аппаратуры самих летательных аппаратов и их наземной станции управления:
Здесь .

## Slide 7
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
ДЭИ
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Группа БПЛА, предназначенная для срыва созревших плодов
Рассмотрены группировка из 6-ти подобных дронов:
Здесь .

## Slide 8
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
ДЭИ
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Группа БПЛА, предназначенная для срыва созревших плодов
Hardware component |  |  | MTBF, k hours | Failure rate, 1/h
Name | Component | Abbreviation |  | 
Fruit detection system | Smart fruit recognition camera | SFRC | 200 | 
 | Laser | L | 260 | 
 | Sound sensor | SS | 220 | 
Computer system | Processor | P | 310 | 
 | Memory unit | MU | 870 | 
Transportation conveyor | Motorized belt | MB | 150 | 
Support frame | Motor | M | 230 | 
 | Fruit sorter | FS | 340 | 
 | Electromotor | E | 400 | 
 | Obstacle Tracking Camera | OTC | 400 | 
Navigation unit | GPS | GPS | 420 | 
 | LPS | LPS | 280 | 
 | Ultra-wideband visual positioning system | UVPS | 420 | 
Extended platform | Platform height setting mechanism | PHSM | 150 | 
 | Platform retrieval mechanism | PRM | 150 | 
Network infrastructure | Cable system | CS | 100 | 
Hardware component |  |  | MTBF, k hours | Failure rate, 1/h
Name | Component | Abbreviation |  | 
Fruit detection system | Smart fruit recognition camera | SFRC | 200 | 
 | Laser | L | 260 | 
 | Sound sensor | SS | 220 | 
Computer system | Processor | P | 310 | 
 | Memory unit | MU | 870 | 
Transportation conveyor | Motorized belt | MB | 150 | 
Support frame | Motor | M | 230 | 
 | Fruit sorter | FS | 340 | 
 | Electromotor | E | 400 | 
 | Obstacle Tracking Camera | OTC | 400 | 
Navigation unit | GPS | GPS | 420 | 
 | LPS | LPS | 280 | 
 | Ultra-wideband visual positioning system | UVPS | 420 | 
Extended platform | Platform height setting mechanism | PHSM | 150 | 
 | Platform retrieval mechanism | PRM | 150 | 
Network infrastructure | Cable system | CS | 100 | 

## Slide 9
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
ДЭИ
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Группы автоматизации этапа сбора плодов
Учтено влияние программных составляющих на выбранные типы дронов:
Согласно рассмотренным данным Также, при , при , при и при . Здесь N – число первоначальных ошибок в ПО.

## Slide 10
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
ДЭИ
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Группы автоматизации этапа сбора плодов
Учтено влияние программных составляющих на выбранные типы дронов:

## Slide 11
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
ДЭИ
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Полученные зависимости
Figure 11: Time dependence of reliability function for a swarm of 6 Tevel Aerobotics UAVs: (a) - 5000 h, (b) -35000 h

## Slide 12
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
ДЭИ
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Полученные зависимости
Figure 11: Time dependence of reliability function for a swarm of 6 Tevel Aerobotics UAVs: (a) - 5000 h, (b) -35000 h

## Slide 13
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
ДЭИ
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Полученные зависимости
Figure 11: Time dependence of reliability function for a swarm of 6 Tevel Aerobotics UAVs: (a) - 5000 h, (b) -35000 h

## Slide 14
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
ДЭИ
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Группы автоматизации этапа сбора плодов
Рассмотрены показатели безотказности систем связи трех различных групп БПЛА:

## Slide 15
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
ДЭИ
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Группы автоматизации этапа сбора плодов
Рассмотрены показатели безотказности систем связи трех различных групп БПЛА:

## Slide 16
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
ДЭИ
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Группы автоматизации этапа сбора плодов
Рассмотрены показатели безотказности систем связи трех различных групп БПЛА:

## Slide 17
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
ДЭИ
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Полученные зависимости
Figure 11: Time dependence of reliability function for a swarm of 6 Tevel Aerobotics UAVs: (a) - 5000 h, (b) -35000 h

## Slide 18: Семинар НУГ «Управление надежностью на предприятиях» Методика прогнозирования показателей безотказности киберфизических систем на примере группировки отечественных дронов сельскохозяйственного применения
Департамент электронной инженерии
Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова
Москва
10.09.2025 г.
Магистрант 2 г.о. Костюк Алексей Андреевич
Образов. прогр.: «Интернет вещей и киберфизические системы»